## Slide 1: RANCANG BANGUN MINI-SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION (SCADA) PADA PENGONTROLAN SUHU DAN KELEMBABAN BUDIDAYA JAMUR TIRAM PUTIH
Stephanus Sigit Dwi Argana
1741177003

## Slide 2: Latar Belakang
Hardware SCADA umumnya mahal
Pelaku budidaya jamur tiram masih menggunakan peralatan konvensional
Notes: Sperti yang kita bahwa dalam SCADA umumnya menggunakan hardware berupa PLC sebagai kontrolnya. Akan tetapi, harga PLC dipasaran cukup mahal, yakni sekitar diatas 2 juta.
Saya pernah berdiskusi kepada pelaku budidaya jamur tiram. Hasil diskusi saya adalah pelaku budidaya masih menggunakan cara yang tradisional. Contohnya harus setiap hari datang ke dalam kubung untuk mengecek suhu dan kelembaban. Jika tidak memenuhi standar, maka dilakukan penindakan penyiraman air dan menyalakan kipas angin jika suhu dalam berlebih. Alat ukur yang digunakan juga masih konvensional.

## Slide 3: Rumusan Masalah
Bagaimana implementasi metode sistem kontrol on/off pada pengontrolan suhu dan kelembaban budidaya jamur tiram putih dengan menggunakan parameter-parameter kontrolnya?
Bagaimana performa integrasi sistem kontrol mini-SCADA dan metode kontrol on/off untuk pengontrolan suhu dan kelembaban dengan menggunakan embedded system?
Bagaimana respon sistem kontrol on/off berdasarkan metode analisa secara eksperimen dan simulasi?

## Slide 4
Menggunakan prinsip 1 MASTER -> 2 SLAVE
Komunikasi Data menggunakan RS485 MODBUS
Master Terminal Unit (MTU) : Raspberry Pi 3
Remote Terminal Unit (RTU) : ATMEGA16
Metode Kontrol On / Off untuk Lampu AC, Kipas, Water Sprayer
Kelembaban stabil 90%
Suhu stabil 28 derajat Celcius
Menggunakan 4 sensor DHT11 tiap slave/RTU
Menggunakan tampilan HMI (Human Machine Interface) dalam bentuk web server
Dalam tampilan web, ada:
Tombol on/off
Virtual LCD (Realtime)
Tampilan kurva perubahan suhu dan kelembaban realtime tiap waktu
Selain web, dibuat versi manual:
Push Button untuk on/off
3 PUSH BUTTON untuk setting input dan OK
LCD 16x2 untuk tampilan perubahan suhu dan kelembaban

## Slide 5
RS
RS485
RS485
RS485